## Slide 1: MONTASJE AV HULLDEKKER

## Slide 2: FORBEREDELSE FOR MONTASJE

## Slide 3: FORBEREDELSE FOR MONTASJE
PLANLEGG MONTASJEREKKEFØLGE OG TRANSPORT TIL BYGGEPLASS I GOD TID FØR ARBEIDET STARTER.
VELG LØFTEUTSTYR SOM ER BEREGNET FOR HULLDEKKENE OG SOM PRODUSENTEN HAR BESTEMT SKAL BRUKES.

## Slide 4
Bruk Alltid Personlig Verneutstyr, Uansett Vær. UTSTYRET SKAL VÆRE EGNET FOR
ARBEIDENE SOM SKAL UTFØRES
FORBEREDELSE FOR MONTASJE

## Slide 5: FORBEREDELSE FOR MONTASJE
veien som brukes skal være tilstrekkelig bred, jevn og ha god bæreevne.
sjekk bæreevne nøye der kraner skal stå. Dette gjelder også der elementene skal lagres

## Slide 6: FORBEREDELSE FOR MONTASJE
TENK GJENNOM MULIGE RISIKOSITUASJONER, VIS AKTSOMHET
Lossing av hulldekker skal skje på en sikker måte

## Slide 7: FORBEREDELSE FOR MONTASJE
sjekk at du har riktig løfteutstyr og at det er godkjent for bruk
Dersom du er usikker søker du veiledning

## Slide 8: FORBEREDELSE FOR MONTASJE
hulldekkene skal lagres på jevnt underlag og ha
mellomlegg som er minst en knyttneve tykk.

## Slide 9: INSPEKSJON AV HULLDEKKER, OPPLEGSPUNKTER OG STAGING

## Slide 10: INSPEKSJON AV HULLDEKKER, OPPLEGGSPUNKTER OG STAGING
gjenfinn hvert dekke på montasjeplanen, OG KONTROLLER at merkingen på tegningen stemmer med det på hulldekket. Sjekk at armeringen ikke har trukket inn i betongen i enden av dekket. Søk veiledning dersom du er usikker

## Slide 11: INSPEKSJON AV HULLDEKKER, OPPLEGGSPUNKTER OG STAGING
Sjekk at løftesporet og løfterklemmen passer nøyaktig sammen
sjekk at det ikke er skader i løftesporet

## Slide 12: INSPEKSJON AV HULLDEKKER, OPPLEGGSPUNKTER OG STAGING
merk av hulldekkets posisjon. sett shims eller
neopren mellomlegg på plass slik beskrevet i montasjebeskrivelsen.

## Slide 13: INSPEKSJON AV HULLDEKKER, OPPLEGGSPUNKTER OG STAGING
sjekk at shims er plassert etter tegningen,
OG At hulldekket plassereS korrekt.

## Slide 14: INSPEKSJON AV HULLDEKKER, OPPLEGGSPUNKTER OG STAGING
STEMP monteres slik de er beskrevet i montasjeplanen,
de skal være på plass før hulldekket kobles fri.

## Slide 15: LØFT AV HULLDEKKE

## Slide 16: LØFT AV HULLDEKKE
posisjoner løfterillen nøyaktig i sporet på hulldekket.

## Slide 17: LØFT AV HULLDEKKE
sett på kjettingen når hulldekket er 100 mm over underlaget.
strøet skal ligge på plass mens du gjør dette.

## Slide 18: LØFT AV HULLDEKKE
under anhuking skal du ha kontakt med kranfører.

## Slide 19: LØFT AV HULLDEKKE
løftet skal foregå rett opp, vær oppmerksom på at
dekket kan svinge når det kommer fri.

## Slide 20: LØFT AV HULLDEKKE
følg produsentens anvisning for bruk av løfteklyper og åk.
vinkelen mellom kjettingene skal aldri være mer enn 60 grader.

## Slide 21: LØFT AV HULLDEKKE
DEKKER SOM ER KORTERE ENN TRE METER KAN LØFTES UTEN ÅK.

## Slide 22: LØFT AV SPESIELLE HULLDEKKER

## Slide 23: LØFT AV SPESIELLE HULLDEKKER
VÆR SIKKER PÅ AT DU BRUKER RIKTIG LØFTEUTSTYR PÅ DET ENKELTE HULLDEKKE
STANS ARBEIDET DERSOM DU ER USIKKER

## Slide 24: LØFT AV SPESIELLE HULLDEKKER
DERSOM DET ER INNSTØPTE LØFTEPUNKTER I DEKKER SKAL DE BRUKES.

## Slide 25: LØFT AV SPESIELLE HULLDEKKER
BRUK INNSTØPTE LØFTEPUNKTER PÅ SMALE DEKKER.

## Slide 26: LØFT AV SPESIELLE HULLDEKKER
ET SKADET DEKKE SKAL ALDRI LØFTES. VARSLE MONTASJELEDER.

## Slide 27: LØFT AV SPESIELLE HULLDEKKER
DEKKER SOM SKAL MONTERES SKRÅTT SKAL ALLTID
LØFTES I INNSTØPTE LØFTEPUNKTER

## Slide 28: LØFT AV SPESIELLE HULLDEKKER
DERSOM DEKKET HAR HAKK PÅ MAKS 800 MM KAN LØFTEKLYPEN SETTES
200 MM BAKENFOR DER DEKKET HAR NORMAL BREDDE.

## Slide 29: LØFT AV SPESIALELEMENTER

## Slide 30: LØFT AV SPESIALELEMENTER
SJEKK AT LØFTERILLENE I VÅTROMSELEMENTER ER HELE.

## Slide 31: LØFT AV SPESIALELEMENTER
BRUK INNSTØPTE LØFTEPUNKTER FOR Å HÅNDTERE SMÅ DEKKER.

## Slide 32: LØFT AV SPESIALELEMENTER
LØFTEKLYPER KAN BRUKES PÅ DEKKER SOM ER
ARMERT I OVERKANT (FOR UTKRAGING).

## Slide 33: LØFT AV SPESIALELEMENTER
BRUK INNSTØPTE LØFTEPUNKTER FOR Å LØFTE SKJÆRTE DEKKER.

## Slide 34: LØFT AV SPESIALELEMENTER
SKJÆRTE DEKKER MED MIDLERTIDIG AVSTIVING LØFTES PÅ VANLIG MÅTE.

## Slide 35: LØFT AV SPESIALELEMENTER
LØFTEKLYPER PLASSERES SLIK ER DET ER BESKREVET I MONTASJEANVISNINGEN.

## Slide 36: POSISJONERING OG MONTASJE AV HULLDEKKE

## Slide 37: POSISJONERING OG MONTASJE AV HULLDEKKE
DU KAN BRUKE TAU FOR Å ORIENTERE DEKKET I RIKTIG RETNING
FØR DET LEGGES NED PÅ OPPLEGG
MONTØR SKAL VÆRE SIKRET OG IKKE STÅ PÅ ELEMENTER I BEVEGELSE

## Slide 38: POSISJONERING OG MONTASJE AV HULLDEKKE
HULLDEKKET SKAL VÆRE SÅ LAVT SOM MULIG OVER
OPPLEGGET NÅR DU LØSNER KJETTINGEN.

## Slide 39: POSISJONERING OG MONTASJE AV HULLDEKKE
BRUK EGNET SPETT FOR Å FINJUSTERE DEKKET
MONTØR SKAL VÆRE SIKRET
DET ER FORBUDT Å STÅ PÅ DEKKET SOM JUSTERES.

## Slide 40: POSISJONERING OG MONTASJE AV HULLDEKKE
BRUK ALLTID STOPPERE SLIK AT IKKE SKRÅSTILTE DEKKER KAN BEVEGE SEG.

## Slide 41: POSISJONERING OG MONTASJE AV HULLDEKKE
JUSTER HØYDEFORSKJELLER SLIK MONTASJEPLANEN BESKRIVER,
BRUK STAG, JUSTERBOLTER ELLER SHIMS.
MONTASJEPLANEN SKAL IKKE AVVIKES

## Slide 42: POSISJONERING OG MONTASJE AV HULLDEKKE
REKKVERK MONTERES UMIDDELBART.

## Slide 43: FUGING OG UTSTØPING

## Slide 44: FUGING OG UTSTØPING
FJERN SNØ, IS OG ANNET SMUSS. SJEKK AT ENDELOKKENE ER PÅ PLASS.
UTFØR FORSKALINGSARBEIDER. DOKUMENTER RENGJØRING OG PLASSERING AV STÅL FØR UTSTØPING

## Slide 45: FUGING OG UTSTØPING
PLASSER ARMERING OG EVENTUELLE EL TREKKERØR
SLIK BESKREVET I MONTASJEPLANEN.
DOKUMENTER RENGJØRING OG PLASSERING AV STÅL FØR UTSTØPING

## Slide 46: FUGING OG UTSTØPING
SØRG FOR AT DET KOMMER BETONG I HELE FUGENS DYBDE.

## Slide 47: FUGING OG UTSTØPING
FJERN OVERSKUDDSBETONG. RENGJØR DEKKET. AVHENGIG AV VÆRET SKAL
FUGEN TILDEKKES/FORSEGLES/TILFØRES VARME. SE MONTASJEPLAN.

## Slide 48: FUGING OG UTSTØPING
INSPISER DRENSHULLENE ETTER UTSTØPING. TETTE HULL BORES OPP PÅ NYTT.

## Slide 49: FUGING OG UTSTØPING
MIDLERTIDIG FORSTERKNING FJERNES IKKE FØR KONSTRUKSJONEN HAR TILSTREKKELIG KAPASISTET.
SE MONTASJEPLAN.